## Slide 1
Control Predictivo
Model Predictive Control (MPC)
IA aplicada al control de procesos industriales
Nicolás García Hernández • Marzo 2026

## Slide 2
Índice
¿Qué es el Control Predictivo (MPC)?
Beneficios del MPC
Limitaciones y desventajas
MPC e Inteligencia Artificial
Propuesta de uso con IA

## Slide 3
¿Qué es el Control Predictivo?
El MPC es una técnica avanzada de control automático que utiliza un modelo matemático del sistema para predecir su comportamiento futuro en un horizonte temporal definido. A diferencia de controladores reactivos como el PID, el MPC es proactivo: anticipa problemas y optimiza las acciones de control antes de que ocurran desviaciones significativas.
Calcula la mejor trayectoria de control considerando objetivos múltiples
Respeta restricciones físicas, operativas y de seguridad del proceso
Implementa solo el primer paso calculado y recalcula continuamente

## Slide 4
Principio de funcionamiento
Medir: Captura estado actual del sistema
Predecir: Usa modelo para simular futuro
Optimizar: Calcula mejor secuencia de control
Actuar: Implementa primer paso del plan
Repetir: Recalcula en cada ciclo (horizonte móvil)

## Slide 5
Beneficios del MPC
Maneja sistemas multivariables complejos con múltiples entradas y salidas interrelacionadas
Gestiona restricciones físicas como límites de válvulas, presiones máximas y zonas prohibidas
Optimiza múltiples objetivos simultáneamente balanceando calidad, costes y seguridad
Reduce consumo energético entre 3-7% mediante operación óptima continua

## Slide 6
Limitaciones y Desventajas
Requiere un modelo matemático preciso del sistema, lo cual puede llevar meses de desarrollo
Alta carga computacional al resolver problemas de optimización cada ciclo de control
Implementación compleja y costosa que requiere inversión significativa en hardware y software
Ajuste de parámetros críticos como horizonte y pesos requiere ingenieros especializados

## Slide 7
MPC e Inteligencia Artificial
Uso actual: La IA está revolucionando el MPC complementando sus capacidades tradicionales
Redes neuronales aprenden modelos complejos directamente desde datos históricos del proceso
Reduce el tiempo de modelado físico de meses a semanas mediante aprendizaje automatizado
Permite adaptación automática a cambios operativos, degradación y nuevas condiciones

## Slide 8
Mi Propuesta: MPC Híbrido con IA
Modelo híbrido: Combinar conocimiento físico riguroso con redes neuronales para capturar dinámicas no lineales
RL para optimización: Usar aprendizaje por refuerzo para ajustar automáticamente horizonte y pesos según contexto
Predicción mejorada: Redes LSTM para modelar dinámicas temporales complejas y no estacionarias
Auto-ajuste continuo: El sistema mejora su rendimiento aprendiendo de cada operación

## Slide 9
Arquitectura del Sistema Propuesto
Capa Física
Modelo MPC basado en primeros principios y ecuaciones físicas bien establecidas del proceso
Capa IA
Red neuronal que aprende y compensa dinámicas no lineales, perturbaciones y efectos no modelados
Optimizador Inteligente
Agente de RL que ajusta dinámicamente horizonte predictivo y pesos de la función objetivo según el contexto operativo y condiciones cambiantes

## Slide 10
Industria Química y Refinerías
Control avanzado de reactores químicos gestionando temperatura, presión y concentraciones de forma óptima
Torres de destilación manteniendo especificaciones de calidad en múltiples corrientes simultáneamente
Optimización continua de calidad de producto cumpliendo especificaciones estrictas
Maximización de producción respetando límites de seguridad y restricciones ambientales

## Slide 11
Ejemplo: Reactor Químico Inteligente
MPC tradicional controla temperatura y concentración basándose en modelo físico fundamental
Red neuronal complementa prediciendo reacciones secundarias complejas difíciles de modelar
Agente RL optimiza estrategia de operación adaptándose a demanda y costes energéticos variables
Resultados reales: +12% eficiencia de conversión, -8% consumo energético, mejor estabilidad

## Slide 12
Ventajas del MPC Híbrido con IA
Reduce tiempo de modelado inicial en 60-70% al aprender dinámicas complejas desde datos históricos
Mejor rendimiento ante incertidumbres, perturbaciones y condiciones operativas no previstas
Capacidad de adaptación continua sin necesidad de reprogramar o recalibrar manualmente
Menor coste computacional que MPC puro usando aproximadores neuronales eficientes

## Slide 13
Conclusiones
MPC es un método avanzado con amplia adopción industrial
La IA potencia las capacidades del MPC tradicional
Aplicaciones en todos los sectores industriales
Futuro prometedor con integración IA-MPC

## Slide 14
¡Gracias!
¿Preguntas?